## Slide 1: Ευάγγελος Αράπογλου
Παρουσίαση πτυχιακής εργασίας με θέμα:
ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΜΗΧΑΝΩΝ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΚΥΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟ
Υπεύθυνος καθηγητής:
Δρ. Δημήτριος Καλπακτσόγλου

## Slide 2: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Κυματική ενέργεια
Μετατροπείς κυματικής ενέργειας (Point Absorbers)
Μετατροπείς κυματικής ενέργειας (Attenuators)
Μετατροπείς κυματικής ενέργειας (Terminators)
Πειραματικά μοντέλα μετατροπών κυματικής ενέργειας
Ανάλυση και αποτελέσματα

## Slide 3: 1. Κυματική ενέργεια
Η κυματική ενέργεια αναφέρεται στην ενέργεια των επιφανειακών κυμάτων του ωκεανού και η σύλληψη της εν λόγω ενέργειας για να δημιουργήσει ωφέλιμο έργο.
Η παγκόσμια θεωρητική παραγωγή ενέργειας από κύματα αντιστοιχεί σε 8×106 TWh ανά έτος.
Η κυματική ενέργεια μπορεί να συμβάλει σε μεγάλο βαθμό για την εξασθένηση των ρυπογόνων αερίων στην ατμόσφαιρα.

## Slide 4: 1. Κυματική ενέργεια
Η παγκόσμια παραγωγή ενέργειας λόγω κυμάτων των ωκεανών είναι περίπου 2 TW και η Ευρώπη παράγει περίπου 320 GW.
Μόνο το 10 έως 15% μπορεί να μετατρέπεται σε ηλεκτρική ενέργεια.
Ο συνδυασμός των δυνάμεων λόγω της βαρύτητας, της έντασης της επιφάνειας της θάλασσας και της έντασης του ανέμου είναι οι κύριοι παράγοντες της προέλευσης των κυμάτων της θάλασσας.

## Slide 5: 2. Μετατροπείς κυματικής ενέργειας (Point Absorbers)
Οι point absorbers είναι πλεούμενοι μετατροπείς κυματικής ενέργειας σε ηλεκτρική, οι οποίοι ταλαντεύονται με τα κύματα του ωκεανού.
AWS Ocean Energy
Archimedes Wave Swing
Ηνωμένο Βασίλειο 2012
Κέντρο Ανανεώσιμης Μετατροπής Ηλεκτρικής Ενέργειας του Πανεπιστημίου της Ουψάλα-Σουηδία
    Seabased WEC

## Slide 6: 2. Μετατροπείς κυματικής ενέργειας (Point Absorbers)
Wavebob
Η.Π.Α 2011
Finavera Renewables Limited
    AquaBuOY
Ιρλανδία 2003
Πανεπιστήμιο της Γάνδης-Contec-DEME Blue Energy-AG Haven Oostende-Cloostermans-Huwaert-Spiromatic-Electrawinds
FlanSea
2013

## Slide 7: 2. Μετατροπείς κυματικής ενέργειας (Point Absorbers)
Fred Olsen
FO3
Νορβηγία 2001
Wavestar-DONG Energy-Πανεπιστήμιο του Aalborg-Energinet.dk
Wavestar
Δανία 2009

## Slide 8: 3. Μετατροπείς κυματικής ενέργειας (Attenuators)
Η συγκεκριμένη συσκευή αποτελείται από πολλά τμήματα τα οποία επιπλέουν στην επιφάνεια της θάλασσας. Η συσκευή λαμβάνει ενέργεια καθώς η κίνηση των κυμάτων τείνει να κάμψει τα σημεία ένωσης των τμημάτων της μηχανής.
CheckMate SeaEnergy Limited
Anaconda wave energy converter
Ηνωμένο Βασίλειο 2005

## Slide 9: 3. Μετατροπείς κυματικής ενέργειας (Attenuators)
WaveEnergyFyn
    Crest Wing
Δανία 2008
Pelamis Wave Power
Pelamis
Ηνωμένο Βασίλειο 2004

## Slide 10: 4. Μετατροπείς κυματικής ενέργειας ( Terminators)
Συσκευές κυματικής ενέργειας που τοποθετούνται με προσανατολισμό κάθετο στην κίνηση των κυμάτων είναι γνωστές σαν “εξολοθρευτές”.
Oscillating Water Column
Oceanlynx
Oceanlynx
Αυστραλία 1997

## Slide 11: 4. Μετατροπείς κυματικής ενέργειας ( Terminators)
Atargis Energy Corporation
’Cycloidal wave energy converter
Η.Π.Α 2010
Queen's University Belfast σε συνεργασία με Wavegen Ireland Ltd-Charles Brand Ltd- Kirk McClure Morton-I.S.T. Portugal
LIMPET
Ηνωμένο Βασίλειο 1998
Galway Bay
ΟΕ Buoy
Ηνωμένο Βασίλειο 2011

## Slide 12: 4. Μετατροπείς κυματικής ενέργειας ( Terminators)
Aquamarine Power Ltd
Oyster Wave Energy Converter
Ηνωμένο Βασίλειο 2005
Kristian Glejbøl- Martin von Bülow
Wave Piston
Δανία 2008
Marine Science and Technology Center
Mighty Whale
Ιαπωνία 1998

## Slide 13: 5. Πειραματικά μοντέλα μετατροπών κυματικής ενέργειας
Carnegie Wave Energy
CETO
Αυστραλία 2011
University of Uppsala
Lysekil Project
Σουηδία 2006
Offshore Wave Energy Limited
OWEL
Ηνωμένο Βασίλειο 2001

## Slide 14: 5. Πειραματικά μοντέλα μετατροπών κυματικής ενέργειας
Ocean Power Technologies
PowerBuoy
Η.Π.Α 1997
Alvin Smith
SeaRacer
Ηνωμένο Βασίλειο2008
Blue Ocean Energy
DEXAWAVE
Η.Π.Α 2009

## Slide 15: 5. Πειραματικά μοντέλα μετατροπών κυματικής ενέργειας
Wave Dragon Ltd-Department of Civil Engineering -Aalborg University-Wave Dragon Aps
Wave Dragon
Ηνωμένο Βασίλειο-Σουηδία-Δανία 1998
AW Energy OY
Wave Roller
Φινλανδία 2007
Vigor Wave Energy AB
Vigor
Σουηδία 2009

## Slide 16: 6. Ανάλυση και αποτελέσματα
Σε αυτό το κεφάλαιο παρατίθενται, εξηγούνται και αναλύονται κάποια διαγράμματα τα οποία τελικώς αποφέρουν κάποια χρήσιμα συμπεράσματα.
Chart: Αριθμός μηχανών ( Ανά Έτος Κατασκευής)
| 1997 | 1998 | 2001 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013
Αριθμός μηχανών ( Ανά έτος) | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1

## Slide 17: 6. Ανάλυση και αποτελέσματα
Chart: Αριθμός Μηχανών (Ανά Χώρα)
| Ηνωμένο Βασίλειο | Σουηδία | Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής | Ιρλανδία | Βέλγιο | Νορβηγία | Δανία | Αυστραλία | Ιαπωνία | Φινλανδία
Αριθμός Μηχανών(Ανά Χώρα) | 9 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1

## Slide 18: 6. Ανάλυση και αποτελέσματα
Chart: Αριθμός Μηχανών ( Ανά Μηχανισμό)
| Point absorber | Attenuator | Terminator | Απροσδιόριστο
Αριθμός Μηχανών ( Ανά μηχανισμό) | 7 | 3 | 8 | 9

## Slide 19: 6. Ανάλυση και αποτελέσματα
Chart: Αριθμός Μηχανών (Ανά Χώρα-Τοποθεσία)
| Ηνωμένο βασίλειο (offshore) | Ηνωμένο βασίλειο (nearshore) | Σουηδία (offshore) | Σουηδία (nearshore) | Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής (offshore) | Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής (nearshore) | Ιρλανδία (offshore) | Ιρλανδία (nearshore) | Βέλγιο ( offshore) | Βέλγιο (nearshore) | Νορβηγία ( offshore) | Νορβηγία (nearshore) | Δανία (offshore) | Δανία (nearshore) | Αυστραλία (offshore) | Αυστραλία (nearshore) | Ιαπωνία (offshore) | Ιαπωνία (nearshore) | Φινλανδία (offshore) | Φινλανδία (nearshore)
Αριθμός (Ανά Χώρα-Τοποθεσία) | 6 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1

## Slide 20: 6. Ανάλυση και αποτελέσματα
Chart: Ισχύς (MW) ( Ανά Μηχανισμό)
| Point absorber | Attenuator | Terminator | Απροσδιόριστο
Ισχύς (MW) ( Ανά μηχανισμό) | 250 | 3 | 2 | 15

## Slide 21: 6. Ανάλυση και αποτελέσματα
Chart: Ελάχιστο Κόστος (€) (Ανά Μηχανισμό)
| Point absorber | Attenuator | Terminator | Απροσδιόριστο
Κόστος (€) (Ανά μηχανισμό) | 488372.494 | 1440000 | 3672000 | 9500000

## Slide 22: 7. Επίλογος
Η συγκεκριμένη μελέτη έγινε με αφορμή την ανάγκη για εύρεση νέων πηγών ενέργειας οι οποίες θα είναι σε θέση να ικανοποιήσουν όσο το δυνατό περισσότερες ανάγκες του παγκόσμιου πληθυσμού.
Σε αυτή μελετήθηκαν, αξιολογήθηκαν και αναλύθηκαν συνολικά 27 μηχανές μετατροπής κυματικής ενέργειας σε ηλεκτρική
Αύξηση στη κατασκευή μετατροπέων κυματικής ενέργειας τις τελευταίες δύο δεκαετίες.
Η Ευρώπη βρίσκεται μπροστά σε κατασκευή τέτοιου τύπου μηχανών .
Οι περισσότερες μηχανές λειτουργούν ως Point absorbers, ενώ ταυτόχρονα πολλές είναι οι μηχανές οι οποίες βρίσκονται σε πειραματικό στάδιο.
Το κόστος κατασκευής και εγκατάστασης είναι αρκετά υψηλό, με τις προσπάθειες μείωσης του να συνεχίζονται με αμείωτους ρυθμούς.
Με βάση τα παραπάνω σχόλια και λαμβάνοντας υπόψη όλα τα δεδομένα προτείνεται ως καλύτερη επιλογή η χρησιμοποίηση του μετατροπέα Aquabuoy, της εταιρίας Finavera Renewables Limited.

## Slide 23
Σας ευχαριστώ πολύ για την ακρόαση και την προσοχή σας!
Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού!!!